Załącznik 4.11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ CENOWY

Część nr 11 pn. MEBLE WRAZ Z MONTAŻEM: PROJEKT „STABILNE ZATRUDNIENIE”

| L.p. | Nazwa | Opis wymagań | j.m. | ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | BIURKO | Biurko: - uchwyty biurka metalowe o szerokości 128 mm; - szafki w biurku wyposażone w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie); - szuflady wyposażone w prowadnice standardowe metabox; - biurko wyposażone w półkę na klawiaturę; - wszystkie szafki i szuflady wyposażone w zamki Biurka składa się z: Szafki po lewej stronie biurka o wymiarach: - wysokość: 76 cm; - szerokość: 40 cm; - głębokość: 65 cm. Szafki z trzema szufladami po prawej stronie biurka o wymiarach: - wysokość: 76 cm; - szerokość: 40 cm; - głębokość: 65 cm. Półk i na klawiaturę. Blat i lewy bok wykończony płytą meblową drewnopodobną o grubości 36 mm. Wykonanie biurka: - fronty wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - blat i boki biurka wykończone płytą meblową o grubości 36 mm, kolor drewnopodobny; - zamawiający wymaga próbkę materiału. | szt. | 1 |  |  |
| 2 | KRZESŁO BIUROWE | Podłokietniki fotela obrotowego z regulacją w trzech płaszczyznach. Podłokietniki ergonomiczny z poliuretanową nakładką. - góra-dół w zakresie 70 mm; - przód - tył w zakresie 60 mm; - kąt położenia nakładki w zakresie +/- 15 stopni. Miękka nakładka, dla komfortowego wsparcia łokcia. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Krzesło wyposażone w kółka miękkie, które nie rysują powierzchni typu parkiet, panele, gres. Wymiary siedziska: - szerokość: 48 cm; - głębokość: 46 cm; Wysokość oparcia: 63 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2 cm. Tkanina kosma o jednolitej barwie z gęstym delikatnym splotem, wykonana z 100% poliestru o gramaturze 322 g/m2. Oparcie fotela ergonomicznie profilowane. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym. | szt. | 1 |  |  |
| 3 | SZAFA OGNIOODPORNA | Szafa o wzmocnionej ognioodporności, zaprojektowana do zabezpieczenia dokumentów i wartościowych przedmiotów na wypadek pożaru lub włamania. Wersja z zamkiem kluczowym. Ochrona antywłamaniowa. Wyposażona w certyfikowany zamek kluczowy Grubość drzwi - minimum 60 mm Wypełnienie ognioodporne jako izolacja cieplna pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną częścią korpusu. Blokada termiczna zabezpieczająca szczelinę pomiędzy obudową i drzwiami przed ogniem lub promieniującym ciepłem Kąt otwarcia minimum 180 stopni dzięki zastosowaniu zewnętrznych zawiasów. Kolor: jasnoszary. Szafa posiadająca test fabryczny na ognioodporność. Dane techniczne: Zamek: Kluczowy Klasa odporności: S2 Przeznaczenie: Dokumenty, pieniądze, wartościowe przedmioty, segregatory. Wymiary zewnętrzne: - wysokość 122 cm; - szerokość 93 cm; - głębokość 52 cm. Wymiary wewnętrzne: - wysokość 105 cm; - szerokość 82 cm; - głębokość 40,5 cm. Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm Pojemność: minimum 349 l Półki: 2 Ognioodporność: minimum 30 minut | szt. | 2 |  |  |
| Razem brutto |  |

……………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy