Załącznik 4.12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ CENOWY

Część nr 12 pn. MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR WRAZ Z MONTAŻEM – POMIESZCZENIE SOCJALNE”

| L.p. | Nazwa | Opis wymagań | j.m. | ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | SZAFKA DOLNA O SZEROKOŚCI 60 CM | Szafka dolna, szerokość 60 cm, pod zlewozmywak: - szafka składająca się z części jedno drzwiowej; - szafka przeznaczona pod zlewozmywak; - szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie); - uchwyt szafki metalowy o szerokości 192 mm; - szafka wyposażona w nóżki regulowane o wysokości 14 cm. Wykonanie: - front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - zamawiający wymaga próbkę materiału. Wymiary szafki: - wysokość 86 cm plus blat 3,8 cm; - szerokość 60 cm; - głębokość 51 cm plus front szafki. | szt. | 1 |  |  |
| 2 | FRONT DOLNY MOCOWANY DO ZMYWARKI O SZEROKOŚCI 60 CM | Front dolny, mocowany do zmywarki o szerokość 60 cm: Wykonanie: - front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - zamawiający wymaga próbkę materiału. Wymiary frontu: - wysokość 71,3 cm; - szerokość 59,6 cm. | szt. | 1 |  |  |
| 3 | SZAFKA DOLNA, ZABUDOWA PŁYTY INDUKCYJNEJ | Szafka dolna, zabudowa płyty indukcyjnej, szerokość 60 cm: - szafka przeznaczona pod zabudowę płyty indukcyjnej o szerokości 28,8 cm; - szafka wyposażona w jedną półkę; - uchwyt szafki metalowy o szerokości 192 mm; - szafka wyposażona w nóżki regulowane o wysokości 14 cm. Wykonanie: - front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - półka wykonana z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - zamawiający wymaga próbkę materiału. Wymiary szafki: - wysokość 86 cm plus blat 3,8 cm; - szerokość 60 cm; - głębokość 51 cm plus front szuflady. | szt. | 1 |  |  |
| 4 | SZAFKA DOLNA (3 SZUFLADY) O SZEROKOŚCI 60 CM | Szafka dolna, trzy szuflady, szerokość 60 cm: - szafka składająca się z trzech szuflad; - szuflady wyposażone w prowadnice samodomykające (ciche domykanie); - uchwyt szafki metalowy o szerokości 192 mm; - szafka wyposażona w nóżki regulowane o wysokości 14 cm. Wykonanie: - front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - zamawiający wymaga próbkę materiału. Wymiary szafki: - wysokość 86 cm plus blat 3,8 cm; - szerokość 60 cm; - głębokość 51 cm plus fronty szuflad. | szt. | 1 |  |  |
| 5 | SZAFKA DOLNA, WYSOKA O SZEROKOŚCI 50 CM | Szafka dolna, wysoka szerokość 50 cm: - szafka składająca się z części jedno drzwiowej; - szafka posiadająca pięć półek; - szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie); - uchwyt szafki metalowy o szerokości 192 mm; - szafka wyposażona w nóżki regulowane o wysokości 14 cm. Wykonanie: - front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - półki wykonane z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - zamawiający wymaga próbkę materiału. Wymiary szafki: - wysokość 175 cm; - szerokość 50 cm; - głębokość 51 cm plus front szafki. | szt. | 1 |  |  |
| 6 | SZAFKA DOLNA, WYSOKA O SZEROKOŚCI 50 CM | Szafka dolna, wysoka szerokość 50 cm: - szafka składająca się z części jedno drzwiowej; - szafka posiadająca jedną półkę; - szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie); - uchwyt szafki metalowy o szerokości 192 mm; - szafka wyposażona w nóżki regulowane o wysokości 14 cm. Wykonanie: - front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - półka wykonana z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - zamawiający wymaga próbkę materiału. Wymiary szafki: - wysokość 137 cm; - szerokość 50 cm; - głębokość 51 cm plus front szafki. | szt. | 1 |  |  |
| 7 | SZAFKA GÓRNA, WISZĄCA O SZEROKOŚCI 60 CM | Szafka górna, szerokość 60 cm: - szafka składająca się z części jedno drzwiowej; - szafka posiadająca dwie półki; - szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie); - uchwyt szafki metalowy o szerokości 192 mm. Wykonanie: - front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - półka wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - zamawiający wymaga próbkę materiału. Wymiary szafki: - wysokość 72 cm; - szerokość 60 cm; - głębokość 33 cm plus front szafki. W jednej z szafek wiszących zamontowany okap kuchenny podszafkowy. | szt. | 4 |  |  |
| 8 | BLAT | Wymiary blatu: - wysokość 3,8 cm; - szerokość 300 cm; - głębokość 60 cm; Wykonanie: - blat wykonany z płyty wiórowej okleina HPL o grubości 3,8 cm; - kolor blatu: imitacja betonu; - zamawiający wymaga próbkę materiału. | szt. | 1 |  |  |
| 9 | COKÓŁ | Cokół o wymiarach: - wysokość 14 cm; - szerokość 400 cm; Wykonanie: - cokół wykonany z płyty meblowej w kolorze drewnopodobnym; - zamawiający wymaga próbkę materiału. | szt. | 1 |  |  |
| 10 | STÓŁ | Wykonanie stołu: - blat stołu z laminowaną powierzchnią w kolorze drewnopodobnym; - zamawiający wymaga próbkę materiału. - konstrukcja stołu metalowy stelaż. - ilość nóg: 4. Nogi stołu o przekroju 40 mm x 40 mm. Malowane proszkowo. Kolor czarny. Wymiary stołu: - blat o wymiarach 90 cm x 90 cm; - grubość blatu 25 mm; - wysokość stołu 76 cm. - obrzeże ABS 2 mm. | szt. | 2 |  |  |
| 11 | KRZESŁO | Krzesło w wersji z siedziskiem i oparciem z tworzywa sztucznego. Solidna, metalowa chromowana lub lakierowana rama krzesła. Łatwe do utrzymania w czystości. Siedzisko o wymiarach: - szerokość 47,5 cm; - głębokość 41,5 cm. Wysokość całkowita krzesła: 77 cm; Szerokość całkowita krzesła: 54,5 cm; Głębokość całkowita krzesła: 42,5 cm. Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. Kolor siedziska i oparcia: szary. Uchwyt w oparciu ułatwiający przenoszenie. Możliwość składowania w stosie (max 12 szt.). Produkt posiadający Atest Badań Wytrzymałościowych. | szt. | 8 |  |  |
| 12 | OKAP PODSZAFKOWY | Okap podszafkowy: Wymiary: szerokość: 55 cm x wysokość 17,8 cm x głębokość 31 cm Tolerancja rozmiaru +/-0,5 cm Oświetlenie: ledowe 1x5 W Sterowanie: mechaniczne Regulacja prędkości: skokowa 3 stopnie Liczba silników: 1 Tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg Filtry przeciwtłuszczowe: metalowe Średnica wylotu powietrza: co najmniej 12 cm Kolor: biały Wykończenie: stal nierdzewna, szkło Wyposażenie elementy do montażu, instrukcja obsługi w języku polskim. | szt. | 1 |  |  |
| 13 | ZMYWARKA | Wymiary: szerokość 59,5 cm x wysokość 82 cm x głębokość 57 cm (+/- 0,5 cm). Panel sterujący: zintegrowany (zakryty). Kolor: nie dotyczy Temperatury zmywania: 40, 45, 50, 60, 65 Sterowanie: elektroniczne Wyświetlacz elektroniczny: LED (diodowy) Wskaźnik braku soli: tak Wskaźnik braku nabłyszczacza: tak Opóźnienie startu pracy: tak System mycia sztućców: szuflada na sztućce Wykonanie dna zmywarki: stal nierdzewna EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA: Klasa energetyczna: A++ Pojemność: minimum 14 kpl. Klasa suszenia: A Klasa zmywania: A Rodzaj zmywarki: zmywarka do zabudowy BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA: Zabezpieczenie przed zalaniem: wewnętrzne WYPOSAŻENIE: Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, szuflada na sztućce, wąż dopływowy, wąż odpływowy. | szt. | 1 |  |  |
| 14 | PŁYTA INDUKCYJNA | Dane techniczne płyty indukcyjnej: Wymiary: szerokość 28,8 cm x wysokość 52 cm x głębokość 52 cm (+/- 0,5 cm). Kolor płyty grzewczej: czarny Napięcie zasilania: 230V Pola grzewcze: 2 pola indukcyjne Rodzaj rusztu: nie dotyczy Wykonanie płyty grzewczej: szklane - szlif po bokach Funkcje dodatkowe: 9 poziomów mocy grzania, timer, zegar. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA: Bezpieczeństwo użytkowania: blokada przed przypadkowym uruchomieniem, zabezpieczenie przed przegrzaniem. | szt. | 1 |  |  |
| 15 | LODÓWKA | Wymiary bez elementów wystających: wysokość 170 cm x szerokość 54 cm x głębokość 57,6 cm (+/- 2 cm). Kolor: grafitowy ciemny Kolor/wykończenie boków: czarny Położenie zamrażarki na dole Bezszronowa (No Frost): pełny No Frost Sterowanie: elektroniczne Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak Liczba termostatów: 1 Liczba agregatów: 1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Klasa energetyczna: A++ FUNKCJE Dodatkowe informacje: oświetlenie ledowe CHŁODZIARKA: Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: No Frost. Szybkie chłodzenie: tak ZAMRAŻARKA: Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażarki: No Frost Zdolność zamrażania: minimum 3,5 kg/24h Wyposażenie: 3 szuflady, pojemniki na kostki lodu Bezpieczeństwo użytkowania: półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”. | szt. | 1 |  |  |
| 16 | KUCHENKA MIKROFALOWA | Dane techniczne kuchenki mikrofalowej: Pojemność: minimum 23 litry Moc mikrofal: minimum 800 W Sterowanie: elektroniczne Funkcje podstawowe: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie. Sposób otwierania drzwi: w bok - w lewą stronę Grill: zwykły Moc grilla” minimum 1100 W Automatyczny dobór czasu: rozmrażania System rozprowadzania mikrofal: przestrzenny Funkcje dodatkowe: 6 poziomów mocy, blokada rodzicielska, pochłaniacz zapachów, podtrzymywanie ciepła potraw, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, szybkie rozmrażanie, szybki start, timer, wyświetlacz LED, zegar. Talerz obrotowy: tak Wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna Kolor: czarny PARAMETRY FIZYCZNE: Wymiary: szerokość 48,9 cm x wysokość 27,5 cm x głębokość 39,2 cm (+/- 2 cm). | szt. | 1 |  |  |
| Razem brutto |  |

……………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy