Załącznik 4.6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ CENOWY

Część nr 6 pn. „MEBLE WRAZ Z MONTAŻEM – MIESZKANIA”

| L.p. | Nazwa | Opis wymagań | j.m. | ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KANAPA ROZKŁADANA BEZ BOKÓW | Wielkość: dwuosobowa Kolorystyka: odcienie beżu (zamawiający wymaga próbkę materiału) Funkcja spania: tak Powierzchnia spania: 130 cm x 190 cm Pojemnik na pościel: tak, jeden pod siedziskiem Materiał obicia: tkanina odporna na ścieranie (ponad 100 000 cykli) Wypełnienie: sprężyny bonell, pianka Zagłówki: nie Poduchy: w zestawie - wysokość: 95 cm; - głębokość: 88 cm; - szerokość 195 cm; - wysokość do siedziska: 44 cm; - głębokość siedziska: 55 cm; - szerokość siedziska: 150 cm; Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. Konstrukcja szkieletu: płyta wiórowa/drewno Rodzaj oparcia: proste plus poduszki Tapicerka siedziska, oparcia i tyłu oparcia tkanina odporna na ścieranie (co najmniej 100 000 cykli) Wypełnienie poduszek: granulat piankowy Nogi/stopki: tworzywo sztuczne. | szt. | 3 |  |  |
| 2 | KARNISZ | Materiał wykonania: metal, odporny na korozję. Długość drążka: 180 cm Kolor: antyczne złoto Rodzaj karnisza: pojedynczy Średnica drążka: 19 mm Komplet karnisza powinien zawierać niezbędne akcesoria mocujące. W skład kompletu powinno wchodzić: - 1 rurka o średnicy 19 mm oraz długości 180 cm; - wsporniki pojedyncze o średnicy 19 mm oraz długości 15 cm; - 2 zakończenia ozdobne; - 18 szt. Kółek z żabkami; - dyble oraz śruby montażowe. | szt. | 3 |  |  |
| 3 | FOTEL | Fotel uszak skandynawski. Wymiary fotela: Głębokość mebla: 48 cm Szerokość mebla: 51 cm Wysokość mebla: 102 cm Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. Wymiary siedziska: - wysokość siedziska: 44 cm - szerokość siedziska 44 cm - głębokość siedziska: 48 cm Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. Materiał obicia: welur Kolorystyka: odcienie beżu. Nogi: metalowe czarne. | szt. | 3 |  |  |
| 4 | WIESZAK | Wieszak wolnostojący wykonany z stabilnej, metalowej konstrukcji. Prosty, nowoczesny design. Wysokość wieszaka: 176 cm Szerokość: 50 cm Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. Kolor: czarny, malowany proszkowo. Liczba haków: co najmniej 8 haczyków Konstrukcja: metalowa. | szt. | 1 |  |  |
| 5 | LUSTRO | Typ lustra: ścienne Lustro posiadające folię zabezpieczającą. W razie stłuczenia kawałki nie rozsypią się. Wymiary: - szerokość: 50 cm - wysokość: 170 cm Wymiary ramy: - grubość: 2,2 cm - szerokość: 2,6 cm Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. Kolor ramy: czarny. Możliwość zawieszenia zarówno w pionie, jak i w poziomie. Po powieszeniu elementy mocujące powinny być niewidoczne. W zestawie kołki mocujące lustro do ściany. | szt. | 1 |  |  |
| 6 | STOLIK NOCNY | Stolik nocny w stylu skandynawskim. Wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości 16 mm, obrzeża zakończone trwałą i odporną na uszkodzenia okleiną 0.5 PCV Uchwyty i nóżki wykonane z drewna bukowego. Wysokość nóżek 16 cm. Stolik wyposażony w jedną szufladę, w której zastosowano prowadnice metalowe. Wymiary stolika: - szerokość: 50 cm; - wysokość: 45 cm; - głębokość: 40 cm. | szt. | 3 |  |  |
| 7 | SZAFA UBRANIOWA | Wymiary szafy: - szerokość: 139 cm; - wysokość: 201 cm; - głębokość: 61 cm. Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. Cechy produktu: Asortyment szafy: - Ilość drzwi: 3-drzwiowa; - Ilość szuflad: bez szuflad; - Kolor: biały matowy; - Lustro: bez lustra; - Materiał: płyta meblowa laminowana MDF o grubości 18 mm; - Zamawiający wymaga próbkę materiału; - Miejsce użytkowania: sypialnia; - Rodzaj szafy: wolnostojąca; - Styl wykonania: prowansalski; - Typ drzwi: uchylne, wyposażone w zawiasy „cichy domyk”. - Gałka: czarna matowa fi30 mm Szafa posiada: - 1 drążek na wieszaki ubraniowe; - 1 półka nad drążkiem; - 4 półki za prawymi drzwiami. | szt. | 3 |  |  |
| 8 | STOLIK/BIURKO | Dane techniczne: Wymiary całkowite stolika: - szerokość blatu: 94 cm; - głębokość blatu: 50 cm; - wysokość biurka: 79 cm. Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. Kolor: biały. Grubość blatu: 3,3 cm Materiał wykonania: płyta meblowa HDF Stolik składany: nie Stolik rozkładany/przedłużany: nie Blokada szuflady: zabezpiecza przed przypadkowym wysunięciem całej szuflady. | szt. | 3 |  |  |
| 9 | KRZESŁO | Wymiary krzesła: - wysokość krzesła 82 cm; - wysokość do siedziska 47 cm; - szerokość siedziska 48 cm; - głębokość siedziska 43 cm; Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. Specyfikacja: Materiał siedziska - polipropylen plus poduszka z ekoskóry. Nogi: drewniane bukowe Kolor: odcienie beżu. | szt. | 3 |  |  |
| 10 | LAMPKA NOCNA | Lampka na trójnożnej drewnianej podstawie. Żarówki: 1 x 60 W Rodzaj gwintu : E27 Wysokość: 39 cm Średnica klosza: 24 cm Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. Napięcie sieciowe (V) 230 Napięcie robocze (V) 230 Stopień ochrony: IP20 Klasa ochronności: II Klasa efektywności energetycznej: A++ Abażur wykonany z płótna, podklejony tworzywem wysokiej jakości. Kolor: odcienie beżu. | szt. | 3 |  |  |
| 11 | SZAFKA ŁAZIENKOWA Z LUSTREM | Szafka składająca się z części dwudrzwiowej, fronty szafki wykończone lustrem. Wymiary szafki: - wysokość szafki: 90 cm; - głębokość szafki: 36 cm; - szerokość szafki: 60 cm. Obszary zastosowania: łazienka (materiał odporny na wilgoć) Akcesoria w zestawie: uchwyty, zawiasy, półki, bolce, śruby i kotwy ścienne. Zawiasy zatrzaskowe: "cichy domyk" Materiał wykonania: drewno, szkło, metal Kolor: biały Wykończenie: połysk. | szt. | 3 |  |  |
| 12 | SZAFA DO KORYTARZA | Wymiary szafy: - szerokość: 120 cm; - wysokość: 215 cm; - głębokość: 58 cm. Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. Kolor: płyta meblowa drewnopodobna (zamawiający wymaga próbkę materiału). Wykonanie: - korpus i fronty: płyta laminowana 16 mm - przegrody i półki: płyta laminowana 16 mm - okleina PCV - okucia: jezdne. Miejsce użytkowania: korytarz. Rodzaj szafy: wolnostojąca. Szafa posiada: - 2 drążki na wieszaki ubraniowe; - po 1 półce nad drążkami. | szt. | 1 |  |  |
| 13 | SZAFKA NA BUTY | Z płyty laminowanej o grubości 18 mm, oklejonej PCV o grubości 0,6 mm. Wymiary szafki: - głębokość: 28 cm; - szerokość: 60 cm; - wysokość: 116 cm. Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. Uchwyty: metalowe. Dwie pasujące do uchwytów stopki. Szafka montowana do ściany. Szafka zawierająca uchylne półki. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne akcesoria do montażu. Kolor: płyta meblowa drewnopodobna (zamawiający wymaga próbkę materiału). Typ drzwi: uchylne Rodzaj montażu: stojące. | szt. | 2 |  |  |
| 14 | PÓŁKA WISZĄCA | Komplet 3 półek po bokach wykończonych płytą o wysokości około 12 cm (kształt litery U). Wymiary półki: - szerokość 80 cm; - głębokość 20 cm; - wysokość 12 cm. Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. Materiał - płyta laminowana. Kolor płyty drewnopodobny (zamawiający wymaga próbkę materiału). Grubość płyty - 1,8 cm. Wykończenie - okleina PCV odporna na wilgoć i zabrudzenia. Nośność jednej półki - minimum 5 kg. Dodatkowe akcesoria - kołki szybkiego montażu, mocne metalowe zawieszki (przykręcone do bocznych elementów). Zamocowanie półek ukryte przez co nie widać zawieszek na ścianie. | szt. | 3 |  |  |
| 15 | SZAFKA DO ŁAZIENKI | Asortyment: kontener podwieszany Materiał wykonania frontu i korpusu: płyta laminowana Materiał wykonania uchwytów: metal Kolor: biały połysk Kolorystyka uchwytów: chrom Wymiary szafki: - szerokość: 40 cm; - wysokość: 63,5 cm; - długość: 45 cm. Funkcja cichego samodomyku: tak Funkcja wypinania zawiasów: tak Liczba drzwi: 1 Liczba półek: 1 (regulowana wysokość) Montaż: kontener zmontowany Zwiększona odporność na działanie temperatury, wilgoci i środków chemicznych. | szt. | 3 |  |  |
| 16 | ANTYRAMA NA ZDJĘCIA | Wymiary antyramy: 100 cm x 70 cm. Antyrama składa się z: - plexi, która posiada taką samą przejrzystość jak szkło; - plexi powinno zostać zabezpieczone z obu stron odpowiednią folią; - malowanej po bokach na biało płyty HDF o grubości 3 mm; - zawieszek do mocowania w poziomie i w pionie; - 12 klipsów mocujących, które idealnie dociskają tworzywo plexi do płyty HDF. | szt. | 6 |  |  |
| 17 | OBRAZ | Drukowany na płótnie canvas 240 g. Oprawiony na krośnie malarskim grubości 2 cm. Zawieszka i kołek rozporowy w zestawie. Boki obrazu zadrukowane przez co jest gotowy do powieszenia i nie wymaga dodatkowych ram. Wymiary: szerokość 120 cm x wysokość 80 cm. Obraz z motywem: krajobrazu. | szt. | 4 |  |  |
| 18 | TABLICA KORKOWA | Rama tablicy drewniana, sosnowa. Wymiary tablicy: 90 cm x 60 cm Powierzchnia tablicy wykonana z naturalnego materiału korkowego. Tylna część tablicy wykonana z pilśni. Możliwy montaż w pionie lub poziomie. W zestawie komplet do montażu tablicy. | szt. | 3 |  |  |
| Razem brutto |  |

……………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy